| Технические характеристики экрана |
| --- |
|  | Светодиодный экран Р5 |
| Светодиоды | NationStar |
| Модель | Р5SMD 2121 |
| Габаритные размеры, м /Площадь, кв.м. | 8,96*5,92 53,04 |
| Разрешение экрана | 1792*1184 |
| Вес экрана без металлоконстр., кг | 1500 |
| Физический шаг пикселя, мм | 5 |
| Цвет кабинета экрана | Черный глянец |
| Обслуживание | тыловое |
| Тип межкабинетной коммутации | Внутренняя |
| Транспорентность (светопропускаемость) | 0% |
| Частота обновления | 1920 Гц |
| Кол-во кабинетов | 70 |
| Толщина кабинета экрана | 80 мм |
| Пиксель | SMD |
| Яркость, кд/кв.м. | 2000 |
| Угол обзора горизонтальный, градусов | 140 |
| Угол обзора вертикальный, градусов | 120 |
| Степень защиты (IP) | Фронт/тыл: IP31 |
| Рабочее напряжение (V) | 220 |
| Потребляемая мощность на метр Вт сред./макс. | 240/600 |
| Срок службы, часов | 100000 |
| Рабочий режим температур, С° | -50 +600 |
| Время непрерывной работы, часов в сутки | 24 |
| Параметры управления |
| Компьютер OLDI | Совместимость составляющих компонентов компьютера между собой Наличие Тип Стационарный Оперативная память, Гб 16 Порт USB 3.0, шт. 3 Физический интерфейс SATA III Объем видеопамяти, Гб 4 Жесткий диск (HDD), Тб 1 Жесткий диск (SSD), Гб 128 Возможность подключения мониторов, шт. 3 Процессор Базовая тактовая частота процессора, ГГц 3 Количество ядер, шт. 4 Кэш-память, МБ 6 Тип памяти DDR4 Частота памяти, МГц 2400 Графический контроллер Поддержка стандартов DirectX 12, OpenGL4.5 Количество видеочипов, шт. 1 Технологический процесс, нм 14 Штатная частота видеочипа (МГц), МГц 1290 Турбочастота, МГц 1493 Количество универсальных процессоров, шт. 768 Число текстурных блоков, шт. 48 Число блоков растеризации, шт. 32 Версия шейдеров 5.0 Объем видеопамяти, Гб 4 Тип памяти GDDR5 Эффективная частота памяти, МГц 7108 Разрядность шины памяти, бит 128 Максимальная пропускная способность памяти, Гбайт/сек 113.728 Интерфейс подключения PCI-E Версия PCI Express 3.0 Количество подключаемых одновременно мониторов, шт. 3 Видеоразъемы HDMI, DisplayPort, DVI-D Максимальное разрешение, пиксели 7680 x 4320 Разъемы дополнительного питания 6-pin Максимальное энергопотребление, Вт 75 Тип охлаждения активное воздушное Тип и количество установленных осевых вентиляторов, шт. 2 |
| Видеопроцессор | Возможность совмещенной обработки видеосигнала и управления экраном, интегрированный профессиональный интерфейс для контроля за качеством изображения, Поддержка входного разрешения 1920*1200 60Hz |
| Емкость максимально CLK пиксель, MHz | 165 |
|  | Перечень и характеристики входов: |
| VGA | 2 , стандартVESA, макс. поддерживаемое разрешение на входе 1920×1200 при 60 Гц |
| DVI | 1, стандартVESA (поддержка входного сигнала 1080i), поддержка HDCP |
| CVBS | 2, стандарт PAL/NTSC |
| HDMI | 1, стандарт EIA/CEA-861, в соответствии о стандартом HDMI-1.3, поддержка HDCP |
| DP | 1, стандар VESA |
|  | Перечень и характеристики выходов: |
| DVI LOOP | 1, в соответствии с характеристиками входного DVI-сигнала, оптимизация полосы пропускания |
| LED OUT | 1, Выходы на светодиодные экраны, макс. разрешение по горизонтали - 3840 пикселей, макс. разрешение по вертикали - 1920 пикселей |
| DVI | 2 |
| Параметры видеопроцессора |
| HDMI / внешнего звукового сигнала | Наличие |
| Неограниченное каскадное соединение, бесшовное соединение | Наличие |
| Возможность осуществления калибровки баланса белой и цветной гаммы для достижения естественных, глубоких цветов TRUE COLOR | Наличие |
| Приближение картинки | Наличие |
| Видеомонитор | VGA выход, DVI OUT |
| Режим связи: | USB / LAN |
| Crop настройка | Наличие |
| ВидеоLoop | DVI LOOP, SDI LOOP |
| Мозаика из картинок | Наличие |
| Выходной интерфейс(портыEthernet), шт. | 4 |
| Поддержка видео формата | 10, 8 бит, HD |
| Периоднастройкии отладкиэкрана, сек | 25 |
| Резервирование и сохранение пользовательских настроек | Наличие |
| Плавный "уход"и переключение видеоряда | Наличие |
| Интерфейс управления с ЖК-дисплеем | Наличие |
| Поддержка нескольких контроллеров для управления большим LED экраном | Наличие |
| Возможность управления светодиодным экраном напрямую, без компьютера | Наличие |
| Система обеспечения четкой, стабильной работы, без мерцания, эффекта сканирования | Наличие |